## Slide 1: 回顾
无线电测距定位导航系统
  无线电测距定位原理
    多圆或多球交会原理
  无线电测距的主要手段
    测距码测距、相位测距、频率测距、脉冲测距
  测距码测距与相位测距法
    卫星定位导航系统常用方法，其中相位测距法存在多值性（整周模糊度）问题
  频率测距法
    通过发射线性调频信号，观测发射与接收频率差，以此推算出往返距离
    常用于测高，典型系统：无线电测高仪
  脉冲测距法
    观测发射脉冲（或脉冲组）和收到脉冲（或脉冲组）之间的时差，将其转换为往返距离
    方式：可采用有源应答和无源反射两种方式
    典型系统：无线电测距机（DME）/目标雷达/成像雷达等
  其他应用
    测距测角混合系统，利用脉冲测量距离，利用方向图旋转测量角度
    典型系统：塔康系统、雷达着陆系统、微波着陆雷达

## Slide 2: 回顾
无线电测距差定位导航系统
  基本原理：
    利用载体到多个台站之间的距离差，通过双曲线交会原理实现定位
  基本要求：
    台站的位置是已知的；
    台站之间必须实现精确时间同步；
    台站之间发射信号的时间间隔必须是固定的；
    台链和台站必须是能够唯一标识的。
  距离差测量手段：
    脉冲测距差（罗兰系统/长河一号）
    相位测距差（台卡系统/奥米伽系统等）
    脉冲相位组合测距差（罗兰C系统/长河二号等）
  台链与台站的唯一标识方法
    台链和台链之间：采用不同的脉冲组重复周期来区分
    台站与台站之间：采用不同的脉冲相位编码来区分

## Slide 3: 第三篇 自主定位导航技术 第一节 地形导航与地景导航原理
濮国梁
北京大学工学院

## Slide 4: 课程内容
一、空基飞行器常用的导航方法
二、地形辅助导航技术
三、图像匹配导航技术

## Slide 5: 一、空基飞行器常用的导航方法

## Slide 6: 空基飞行器常用的导航方法
自主导航
  惯性导航
  地形高度匹配
  景象匹配
  地磁导航
  天文导航
  …
无线电导航
  全向伏尔
  多普勒伏尔
  仪表着陆系统
  罗兰C/长河二号
  卫星定位导航

## Slide 7: 无人飞行器采用的主要方法 --以战斧巡航导弹为例
第一批次：BLOCK I
  惯性导航+地形比对系统(TERCOM)
第二批次： BLOCK II
  惯性导航+地形比对系统+景象匹配系统(DSMAC)
第三批次： BLOCK III
  GPS+惯性导航+地形比对系统+景象匹配系统(DSMAC)
第四批次：BLOCK IV
  抗干扰GPS + 双波段卫星UHF数据链 + 人在回路

## Slide 9
BLOCK I工作原理示意图
BLOCK II工作原理示意图

## Slide 10: 二、地形辅助导航技术

## Slide 11: 3.1 技术发展背景
军事应用需求牵引，主要是作战飞机定位导航需求：
  最早飞行员用肉眼观察地形、地物特征进行导航
  最简单的诉求：用计算机代替人脑
  新需求：无人驾驶飞行器导航
  （自主可靠定位、地形跟踪、障碍物规避）
国内外研究状况
  国外：F15、战斧、幻影2000等装配有地形辅助导航系统
  国内：北航、南航、电子20所、航天三院

## Slide 12: 问题分析
已知：
  通过惯导推算出的当前概略位置和飞行航向
  当地的数字高程模型DEM
  气压测高数据和无线电测高数据
需求：
  获取当前飞行器的准确位置，为进一步飞行的惯导推算提供阶段性初始绝对定位结果

## Slide 13: 3.2 两种典型的地形辅助导航系统
TERCOM系统：
  特点：采用的匹配算法为断续的批相关处理技术
  典型案例：美国麦道公司MTCS、英国BAE公司的TERPROM、英国费伦蒂公司的PENETRATE系统、法国萨吉姆公司的地形剖面匹配导航系统
SITAN系统：
  特点：采用的匹配算法为递推动态滤波处理技术
  典型案例：美国桑迪亚实验室

## Slide 14: 3.3 TERCOM 系统
战场 | BGM-109C/D 使用数量
海湾 | 253枚
科索沃 | 218枚
TERCOM 系统通过巡航导弹飞越特定地区(称为修正区，或者地形匹配区)采集的实时地形剖面数据(实时图)，与预先存储的地形数据(基准图)间的相关，来获取巡航导弹的位置信息，以此为依据来修正惯导系统的误差。

## Slide 15: 工作原理
通过实测地面数字高程剖面，结合INS位置信息和地形高程数据库所得的计算地形高程剖面，按一定算法作相关分析，所得相关极值点对应的位置就是匹配后的真实位置。

## Slide 16: （1）获得实测地形剖面
气压式高度表：测量绝对高度
雷达高度表：测量相对高度
实际高程：绝对高度 - 相对高度
最终获得实际高程剖面或序列

## Slide 17: （2）获得计算地形剖面
以INS导航系统估算的最后位置为中心画出一个选定大小的不确定区域
保留 误差幅度，以确保巡航导弹的真实位置位于该区域之中
依次将不确定区域内的每个网格点视为端点，从数字地图中提取一条与导航系统指示位置相平行的地形剖面
获得的地形剖面的数目等于不确定区域内的网格个数。

## Slide 18: （3）进行相关分析
将实测地形与计算地形剖面进行相关程度检验，从中选出相关程度最高的一条作为最佳匹配剖面。评价函数的选择？

## Slide 19: （4）修正导航系统
在获得相关定位之后，即可对导航系统进行修正，方法就是重新把导航系统的位置指示修正到相关定位点。

## Slide 20: TERCOM系统特点
(1)如果地形特征独特，而且搜索范围足够大，该系统在任何初始位置误差的情况下都能工作。
(2)对地形匹配区的选择有一定要求，特征必须足够明显。
(3)属于后验估计或批处理方法，实时性较差，每隔几公里才能做一次相关定位，在各次修正之间导航系统的位置误差将增长。
(4)对航向误差较敏感。
(5)存在地形网格的量化误差，如果提高地形分辨率，则会增加计算处理的工作量。

## Slide 21: 3.3 SITAN系统
采用卡尔曼滤波实现的一种连续的递推匹配方法。

## Slide 22: 卡尔曼状态方程
状态量选择：
状态方程：
状态转换矩阵

## Slide 23: 卡尔曼观测方程
观测方程：
观测矩阵：
观测量： Z为相对高程变化

## Slide 24: 卡尔曼滤波算法
计算观测矩阵

## Slide 25: 卡尔曼滤波算法

## Slide 26: 工作模式
搜索模式（3状态）跟踪模式（5状态）丢失模式

## Slide 27: SITAN系统特点
(1) SITAN算法对系统的修正是实时的;
(2)不仅能修正导航系统的位置误差，而且可以对导航系统的速度误差、姿态误差进行估计与修正;
(3)容许有较大速度和航向误差。
(4) SITAN算法需要较精确的初始位置。当初始位置误差过大时，需要采用批相关处理技术减小初始位置误差。
(5) SITAN系统的主要缺陷在于要对地形作线性变化估计。虽然这种假设在几百米范围内对某些地形有效，但毕竟不是一般情况，当地形斜率的正负号发生变化时，有可能产生多值性，甚至使滤波发散。

## Slide 28: 三、图像匹配导航技术

## Slide 29: 问题分析
已知：
  当前位置的下视影像及相关传感器参数
  当前的概略位置和航向
  已经经过严格几何校正的当地正射影像
需求：
  获取当前飞行器的准确位置，为进一步飞行的惯导推算提供阶段性初始绝对定位结果

## Slide 30: 解决办法
类似于地形匹配，可以考虑两种方法：
断续的批处理办法
    景象匹配
连续的动态定位方法
    视频匹配
核心关键技术：图像配准技术

## Slide 31: 4.1 什么是图像配准技术
在已知坐标的基准影像图基础上，通过特定方法，把飞行器实时获取到的图像对齐到基准图的相应位置，由此推算出飞行器位置。
基准影像
实时影像
匹配结果

## Slide 32: 图像配准的主要应用
变化检测
图像融合
目标识别与定位
景深（或高程）提取
图像镶嵌
动作变化估计
…

## Slide 34: 图像配准的技术要点
匹配技术：如何在两景图像中找到同名点、线或面？
变换估计：如何建立两景图像之间的变换关系？
重采样技术：如何科学计算变换后像元的灰度值？
拼接技术：如何消除两景图像之间的灰度或色彩差异？如何降低图像之间配准误差带来的视觉异常？
图像匹配导航的重点

## Slide 35: 4.2 匹配方法的分类
基于区域（area）的匹配方案
基于特征（feature）的匹配方案

## Slide 36: （1）基于区域的匹配方法
对于两幅图像中的相关区域，逐点比对某种特征，当特征相关系数最大时，认为找到了匹配点。
该方法对于图像没有优先选择特征，而是逐点比对，因此，计算量相当大。同时，对旋转、尺度、仿射的变化非常敏感。
通常在两幅图像之间已经有一定的配准关系、尺度一致时才采用。

## Slide 37: （2）基于特征的匹配方法
该方法首先对输入的图像进行处理，将图像中有利于匹配的特征挑选出来，然后，仅对这些特征的某些特性进行相关匹配。
由于该方法对影像进行了过滤，提取了对于匹配有意义的特征，极大地降低了计算量。
选择好的特性，可以在一定程度上避免旋转、尺度和仿射变换带来的干扰。

## Slide 38: 两者的结合
在解决图像配准问题时，可以采用两者结合的方式：
  利用特征匹配提取匹配点对，建立初始的转换关系
  在上述转换关系基础上，约束两幅图像之间的相关区域范围，进一步进行基于区域的匹配
  利用区域匹配可以加密匹配点对，建立精度更高的转换系数
本课程重点介绍特征匹配技术，其中特征匹配部分部分采用了区域匹配方法。

## Slide 39: 4.3 基于特征匹配的基本步骤
预处理：如平滑处理、清晰化处理、边缘增强、图像分割、边缘检测等
特征提取：提取感兴趣的特征点、线、区域或模板
特征匹配：分为特征描述（如灰度相关、链码相关、傅立叶描述子、周长等）与特征相关性度量两部分，通常存在一定数量的误匹配点对

## Slide 40: 基于特征匹配的基本步骤
匹配优化：对初始匹配点对进行优化处理，提取其中真正的匹配点对，剔除误匹配点对
转换模型估计：利用真正的匹配点对，建立两幅图像之间的变换关系
图像转换与重采样：将其中一幅图像利用转换模型变换到另一幅图像坐标系，并根据需要进行重采样

## Slide 42: 4.4 特征提取的主要方法
图像中可提取的特征很多，通常采用如下类型：
  点特征（Interest Points）
    如多边形角点、线交叉点、曲率较大的线拐点
  边缘特征（Edges an Contours）
    如多边形边界、海岸线、道路、河流等
  区域特征（Regions）
    如森林、湖泊、耕地等
相应的特征提取方法也按照这三种类型分类。

## Slide 43: （1）点特征的提取方法
目前存在很多特征点检测方法，其思路也不尽相同，典型检测方法如下：
  利用特定的滤波算子对图像进行滤波，按照一定阈值从中提取显著的点。
  利用时频变换（傅立叶、小波等），在频域提取模值较大的点。
  利用边缘检测提取线要素，然后对线进行处理，提取线上的显著点
典型的滤波算子：
  Movarec算子
  Forstner算子
  Harris（Plessey）算子
  SUSAN算子

## Slide 46: Harris算子
Harris和Stephens
  在1988年提出的一种点特征提取算子。
基本思想
  从图像局部的小窗口观察图像特征
  角点定义  窗口向任意方向的移动都导致图像灰度的明显变化

## Slide 47: Harris角点检测基本思想
平坦区域： 任意方向移动，无灰度变化
边缘：
沿着边缘方向移动，无灰度变化
角点：
沿任意方向移动，明显灰度变化

## Slide 48: Harris检测：数学表达
图像灰度
平移后的图像灰度
窗口函数
将图像窗口平移[u,v]产生灰度变化E(u,v)
或
窗口函数 w(x,y) =
Gaussian
1 in window, 0 outside

## Slide 49: Harris检测：数学表达
由：
得：

## Slide 50: Harris检测：数学表达
于是对于局部微小的移动量 [u,v]，可以近似得到下面的表达：
其中M是 22 矩阵，可由图像的导数求得：

## Slide 51: Harris检测：数学表达
窗口移动导致的图像变化：实对称矩阵M的特征值分析
max, min  M的特征值
缓慢变化的方向
快速变化的方向
(max)-1/2
(min)-1/2
E(u,v)的椭圆形式
Notes: M为梯度的协方差矩阵

## Slide 52: Harris检测：数学表达
1
2
“Corner” 1 和 2 都较大且数值相当 1 ~ 2; 图像窗口在所有方向上移动都产生明显灰度变化
如果1 和 2 都很小，图像窗口在所有方向上移动都无明显灰度变化
“Edge” 1 >> 2
“Edge” 2 >> 1
“Flat” region
通过M的两个特征值的大小对图像点进行分类:

## Slide 53: Harris检测：数学表达
定义：角点响应函数R
(k – empirical constant, k = 0.04-0.06)
Notes: 如果对每个点都求特征值，计算量大，l1l2反映了相对大小， l1+l2反映绝对大小

## Slide 54: R的等高线图（k=0.2）

## Slide 55: R的等高线图（k=0.1）

## Slide 56: R的等高线图（k=0.05）

## Slide 57: Harris检测：数学表达
1
2
“Corner”
“Edge”
“Edge”
“Flat”
R 只与M的特征值有关
角点：R 为大数值正数
边缘：R为大数值负数
平坦区：R为小数值
R > 0
R < 0
R < 0
|R| small

## Slide 58: Harris角点检测
算法:
  对角点响应函数R进行阈值处理：
  R > threshold
  提取R的局部极大值

## Slide 59: Harris角点检测：流程

## Slide 60: Harris角点检测：流程
角点响应函数R

## Slide 61: Harris角点检测：流程
提取R的局部极值

## Slide 62: Harris角点检测：流程

## Slide 63: Harris角点检测：小结
沿方向 [u,v]的平均灰度变化可以表达成双线性形式：
使用M的特征值表达图像点局部灰度变化的情况，定义角点响应函数：
一个好的角点沿着任意方向移动都将导致明显的图像灰度变化，即：R具有大的正数值。

## Slide 64: SUSAN算子
SUSAN 表示“Smallest Univalue Segment Assimilating Nucleus”
算法基本思路：
  前面几种方法均利用了导数的概念(即相邻像元灰度之差)，而SUSAN则采用完全不同的方式，利用一个像元的某个特定邻域内相似像元数量的多少，作为评估角点的依据
  当邻域中，和中心像元灰度接近的点数很多时，意味着该邻域内灰度变化不大，非显著点，当领域中相似像元非常少时，说明该点周边变化较为强烈，可作为候选的显著点。

## Slide 68: （2）线特征的提取方法
常规边缘检测算子
  如：Roberts算子、Sobel算子、Laplace算子
DOG、LOG算子
  Gauss滤波算子与Laplace算子的结合
Canny算子

## Slide 69: 边缘发生的地方—以一维信号为例
对于一维信号：
准则1：灰度函数的一阶导数具有最大值
准则2：灰度函数的二阶导数为0

## Slide 71: 一、各种边缘检测算子
(a): Roberts’ cross operator (b): 3x3 Prewitt operator
(c): Sobel operator (d) 4x4 Prewitt operator

## Slide 72: 二、高斯与拉普拉斯算子
噪声产生的影响

## Slide 73: 高斯滤波算子

## Slide 74: DOG算子

## Slide 75: 高斯-拉普拉斯算子
Laplacian of Gaussian
operator

## Slide 76: 二维图像信号的边缘检测
is the Laplacian operator:
Laplacian of Gaussian
Gaussian
derivative of Gaussian

## Slide 77
原始图像

## Slide 78
LOG滤波结果

## Slide 79
过零点检测结果

## Slide 80: 4.5 特征匹配方法—点特征匹配
基于特征点灰度邻域协同计算的匹配方法
  Cross－Correlation（相关测度）
  SSD（距离测度）
基于不变矩特征的匹配方法
  SIFT描述子
  直方图不变矩
  灰度不变矩

## Slide 81: 4.5 特征匹配方法—线特征匹配
线特征的特性描述：
  链码、线矩、傅里叶描述子等多种方法
线特征匹配：
  实际上是上述量化描述子之间的相关性测量

## Slide 82: 4.5 特征匹配方法—线特征匹配
链码：一般可以采用Freeman 8连通方向链码对一个有向的特征进行编码，其中每一个方向对应一个标识i(i=0,1…7),真实方向为i*45度
线的链码标识，第一个点方向码为0，以后的点根据相对于前一点的方向，按照上述方向标识编码

## Slide 83: 举例—链码
循环链码：方向编码的范围不再是（0～7），而可以向正负两个方向拓宽（…-7,-6..-1,0,..,7,8…）
某个像元点的方向编码应当以上一个像元的方向编码为依据，取其附近差值绝对值最小的方向编码

## Slide 84: 举例—链码
循环链码相关技术
  不同图像中的两个特征若为同一地物,则两者之间的循环链码应当具有较高的相关性
  特征匹配前,可以对循环链码进行高斯平滑处理
  特征匹配前,可以分别对两个特征的循环链码分别进行平移,以方向编码的平均值为中心,重新编码

## Slide 85: 举例—链码
线特征匹配
  以曲线上拐角部位的角度差为辅助测度
  截取曲线上特征点邻域一定长度链码线段作为待匹配特征
  对两幅图像中所有可能的链码线段组合,计算链码相关性,选取其中相关性较高的作为候选特征对

## Slide 86: 4.5 特征匹配方法—区域特征匹配
区域特征的描述：
  链码和线矩
  区域的面积、周长等。
区域特征的匹配：
  相关性度量，具体情况不再赘述

## Slide 87: 问题
评价函数的选择？

## Slide 88: 回顾
地形导航原理
  构成
    “基础地形数据库”+ “惯性导航” + “测高仪”
  算法：
    断续的批处理技术（TERCOM）
    连续动态滤波处理技术（SITAN）
图像导航原理
  构成
    “基准影像数据库”+ “惯性导航” + “光电传感器”
  算法：
    数据预处理特征提取特征描述特征匹配模型估计与匹配优化定位输出
    断续处理方式：图像匹配（图像导航）
    连续处理方式：视频匹配（计算机视觉导航）
    关键点：特征提取算子、特征不变性描述、模型估计、匹配损失函数、优化算法

## Slide 89: 4.6 参数估计与匹配优化
最小二乘估计（线性估计）
Ransac估计（蒙特卡洛）
距离比直方图与贡献打分（统计特征）

## Slide 90: 最小二乘估计
模型估计：对于图像而言，其相对精度较好，两幅图像之间可近似视为线性变换，如下：
或表示为：

## Slide 91: 最小二乘估计
优化算法：
  第一步：将所有待匹配特征点对代入上式，利用最小二乘法，计算系数a和b
  第二步：对于待匹配点对中，剔除误差较大的若干点对
  重复第一步和第二步，直至总误差低于某一阈值，认为已经剔除所有伪点

## Slide 92: RANSAC估计

## Slide 93: RANSAC
（1）随机样本选择：
随机选取两个样本

## Slide 94: RANSAC
（1）随机样本选择：
随机选取两个样本
（2）线性模型生成：
利用两个样本构建线性变换函数模型

## Slide 95: RANSAC
（1）随机样本选择：
随机选取两个样本
（2）线性模型生成：
利用两个样本构建线性变换函数模型
（3）评价函数
计算所有样本到该线性变换的误差（或距离）

## Slide 96: RANSAC
（1）随机样本选择：
随机选取两个样本
（2）线性模型生成：
利用两个样本构建线性变换函数模型
（3）误差计算
计算所有样本到该线性变换的误差（或距离）
（4）评价指标
统计支持现有线性函数假设的样本数量作为评价函数

## Slide 97: RANSAC
（1）随机样本选择：
随机选取两个样本
（2）线性模型生成：
利用两个样本构建线性变换函数模型
（3）误差计算
计算所有样本到该线性变换的误差（或距离）
（4）评价指标
统计支持现有线性函数假设的样本数量作为评价函数
（5）重复1~4

## Slide 98
  支持假设的样本数量可以作为最简单的评价函数
  对于每一个随机选取的样本集S，均可以计算支持它的样本数量C（所谓支持以该点在假设p*中的误差为测度）
  C值最大的假设，可认为是最优估计
  在该最优估计下，不支持它的点，认为是伪点，反之，为真正的匹配点

## Slide 99: 距离比直方图与贡献打分
原理:
  当候选控制点对中,有效控制点达到一定比例后,两幅图像中对应的有效控制点间的距离比,将在所有可能的距离比中,成为峰值.
AA’、CC’、EE’为有效控制点，BB’、DD’为伪点
所有可能的N(N-1)/2=10个控制点距离中,有效控制点距离比有3个(AE／A’E’ 、AC/A’C’、CE/C’ E’),其值相等，其余7个距离比均为伪距离, 其在两幅图像上的比值分布无任何规律，因此在距离比直方图上，将会明显出现一个峰值为3的波峰

## Slide 100: 距离比直方图与贡献打分
贡献打分
  为每个候选特征点设定一个分值
  根据距离比直方图，对产生峰值有贡献的直线，其端点的分值加1
  当所有距离统计完毕后，分值较高的点，即为真正的匹配点。

## Slide 101: 思考
参数优化和模型估计本质上是模型选择和最优化问题。
此处采用的估计模型主要考虑旋转、平移和缩放，可简化为线性变换。
深度网络中的梯度下降算法是否可以用于参数优化？如何做？

## Slide 102: 与深度学习的对比
特征提取
特征描述与匹配
生成模型函数
卷积滤波
权重训练
HOG、SIFT等
最小二乘优化等
Softmax分类器
CovNet
梯度下降最优化
人工指导特征
自动学习特征
回归问题
分类问题

## Slide 103: 案例

## Slide 104: 算法流程图
主要技术方法
  特征提取： LOG算子
  特征表达： 循环链码技术
  特征匹配： 双向链码相关技术与辅助测度
  控制点校验与伪点剔除： 距离比直方图与贡献打分
  相关匹配： 最小二乘匹配技术

## Slide 105: 特征提取
采用高斯-拉普拉斯算子(LOG)提取边缘特征

## Slide 106: 特征提取
ZeroCross技术用于边缘提取
  滤波结果中若出现垂直或水平方向的“++--”性状，则视为边缘出现的地方
  边缘上的点，根据该点在X和Y两个方向的导数，计算其边缘强度

## Slide 107: 待匹配特征搜索与二值化
以边缘强度大于指定阈值的点为种子，向相邻的八个方向搜索，形成二值图像，以确定待匹配特征

## Slide 108
消除微短线、提取区域特征与曲线特征
长度小于指定阈值的微短线被消除
剩余特征将被分解为区域特征与曲线特征

## Slide 109: 特征表达与匹配
采用循环链码表达上述边缘和区域
利用链码相关技术匹配线特征
利用线长度、区域的周长和面积作为辅助测度，加快匹配

## Slide 110
用于配准的区域特征

## Slide 111: 用于配准的曲线特征

## Slide 112
利用距离比直方图和贡献打分的方法，剔除伪匹配点对
控制点校验与伪点剔除

## Slide 113: 实验数据
同波段大角度差异图像间的自动配准
同源不同波段图像间的自动配准
不同时相同波段图像间的自动配准

## Slide 114: 相同波段任意角度图像的自动匹配
原始图像： ETM band7
参考图像： ETM band7
旋 转 角： 75.32度
图像大小： 512x512
控制点数量： 58
控制点中误差： 0.9393
最大点位误差： 3.82

## Slide 115
同波段自动配准（局部放大图）

## Slide 116: Band1_Band7: 不同波段的自动匹配
原始图像： ETM band1
参考图像： ETM band7
旋 转 角： 25.32度
图像大小： 512x512
控制点数量： 41
控制点中误差： 1.1062
最大点位误差： 3.95

## Slide 117: Band1_Band7(局部放大)

## Slide 118: 不同波段自动配准效果之比较
对比内容 | Band1_7 | Band4_7 | Band５_7
图像大小 | 512x512 | 512x512 | 512x512
图像协方差 | 21.703 | 12.842 | 8.590
控制点数量 | 41 | 53 | 161
区域特征数量 | 8 | 11 | 30
曲线特征数量 | 33 | 42 | 131
图像间的相关性是本方法的基础，相关性越大，
算法效果越好。
特征匹配所选用的曲线特征数量远远大于区域
特征数量

## Slide 119: 不同时相图像间的自动匹配
原始图像： 2000年TM band5
参考图像： 1990年TM band5
旋 转 角： 35.33度
图像大小： 900x900
控制点数量： 64
控制点中误差： 0.9071
最大点位误差： 3.08
（毛儿盖地区）

## Slide 120: 局部放大图

## Slide 121: 本章结束