## Slide 1: 回顾
知识点1：定位导航的四要素
  参考物 + 观测手段 + 测量方法 + 解算方法
  （在特定参考系统下）
知识点2：定位导航发展的四个阶段
  古代（以肉眼观测为主）
  航海时代（以望远镜观测为主）
  近代（以电磁波观测为主）
  现代（以电磁、天文等观测为主）
知识点3：定位导航技术分类
  主要按照物理规律（观测对象）的不同进行划分：
  五大类导航技术：惯性导航、地景导航、天文导航、场导航、无线电导航

## Slide 2: 第一篇 卫星定位导航原理与方法 第一节 系统组成及主要的卫星定位系统
濮国梁
北京大学工学院
《航空航天定位导航技术》

## Slide 3: 课程内容
一、GNSS的定位原理
二、GNSS的系统组成
三、全球四大卫星定位系统

## Slide 4: 一、GNSS的定位原理

## Slide 5
卫星1
卫星2
卫星3
基本原理：如果已知卫星的位置，同时可以测量得到被测点到卫星的距离，则通过三球交会，可以得到一个被测点位置所在的球(测量误差导致)。

## Slide 6: 思考：观测方程组是什么？

## Slide 7: 需要解决的问题—四要素
（1）参考站：卫星的位置在哪？
（2）观测手段：观测什么？怎么观测？
（3）测量方法：测站到卫星的距离如何测量？
（4）解算方法：如何解算测站的位置？
（5）参考系统：采用什么坐标系统和时间系统？

## Slide 8: 二、卫星定位系统的组成及工作原理

## Slide 9
空间卫星部分
用户接收部分
地面监控部分
GNSS的定位系统包括三个部分

## Slide 10: 2.1 空间GNSS卫星
1：接收地面主控站的命令，修正其在轨运行偏差及启用备用设备等
2：接收地面注入站发送的导航电文和其他信号
3：连续地向用户发送GNSS卫星导航定位信号，并用电文的形式提供卫星的现势位置与其他在轨卫星的概略位置

## Slide 11: 2.2 地面监控部分
监测卫星上的各种设备是否正常工作
观测卫星是否一直沿着预定轨道运行
保持各颗卫星处于同一时间标准
为GNSS卫星提供播发的导航电文和星历

## Slide 12
GPS系统地面部分组成：
1个主控站，3个注入站和5个监测站

## Slide 13: 地面监控系统的工作程序
监测站：连续接收GNSS卫星信号，不断积累测距数据，并将这些测距数据以及气象数据、卫星状态数据等发送到主控站；
主控站：对测距数据进行包括电离层、对流层、时钟改正等的传播时间延迟改正，并用卡尔曼滤波器进行连续数据平滑及最小二乘与多项式拟合，以提供卫星的位置和速度的六个轨道根数的摄动，每个卫星的三个太阳压力常数等；
注入站：将主控站的导航电文注入到卫星中。

## Slide 14: 监测站
监测站是无人值守的数据采集中心，其位置经精密测定
主要设备包括：
1台双频接收机，1台高精度原子钟，1台电子计算机和若干台环境数据传感器。
作用如下：
利用接收机获得卫星的位置和工作状况
利用原子钟获得时间标准
利用环境传感器得到当地的气象数据
然后将算得的伪距、导航数据、气象数据及卫星状态传给主控站

## Slide 15: 主控站
主控站拥有以计算机为主体的数据收集、计算和传播设备：
收集数据：收集各监测站获得的伪距和伪距差观测值，卫星时钟、气象参数和工作状态等
数据处理：根据收集到的数据计算各卫星的星历、时钟改正、卫星状态和大气传播改正
生成电文：按照一定格式编成导航电文，及时将导航电文传给注入站
控制卫星：修正卫星的运行轨道，调用备用卫星更换失效卫星；

## Slide 16: 注入站
注入站是无人值守的工作站，设有3.66m的抛物面天线，1台C波段发射机和一台计算机。其作用是：
将主控站编制的导航电文等资料以既定的方式注入到卫星，供卫星向用户转发。

## Slide 17: 2.3 用户接收部分
用户接收机的任务：
捕获与跟踪：捕获到按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号，并跟踪这些卫星的运行；
射频和基带处理：对接收到的GNSS信号进行变换、放大和处理，以测量GNSS信号从卫星到接收机天线的传播时间和伪距；
解算：解译出GNSS卫星所发出的导航电文，实时地计算测站的三维坐标位置，甚至三维速度和时间。

## Slide 18: GNSS接收机的分类
按照用途分有：导航型、测地型和授时型
按照携带形式分有：手持式、车载式等
按照载波频率分有：单频接收机和双频接收机
按照工作原理分有：码接收机和无码接收机

## Slide 20: 再看四大要素
（1）参考站位置的确定
通过监测站对卫星监测，在主控站不断确定和修正卫星的位置模型，并通过注入站通知卫星，卫星再广播给各测站；
（2）观测手段：
观测卫星广播的电磁波；
（3）测量方法：
接收机接收卫星广播的电磁波信号，并通过对信号处理和分析获得距离信息；
（4）解算方法：
接收机获得到不同卫星的距离，通过多星联合解算得到自身位置；
（5）参考系统：采用什么坐标系统和时间系统？

## Slide 21: 三、主要的卫星定位导航系统

## Slide 22: 全球主要卫星定位系统
美国： GPS
俄罗斯： GLONASS
中国： BEIDOU（BDS）
欧洲： GALILEO
Notes: 印度：IRNSS系统，日本：QZSS系统（准天顶系统）

## Slide 23: 3.1 美国GPS全球定位系统
发展历程
  前身：
    1964年，美国海军子午仪卫星定位系统（前身）。
    1973年美国国防部Navstar
  第一代GPS（测试），1978年开始发射，1985年正式运行
    BLOCK I
    1983年，开始民用（韩国客机事件）
    1984年，提出AS和SA政策（民用精度高于预期）
  第二代GPS， 1989年开始发射，1995年正式运行，不断改进
    BLOCK II， BLOCK IIA， BLOCK IIR， BLOCK IIRM， BLOCK IIF
    2000年，正式取消SA政策
  第三代GPS，2008年开始研制，2015年开始发射
    BLOCK III

## Slide 24: GPS系统的升级之路
第一代GPS到第二代GPS的提升
  轨道体制构成变化: （3个轨道，每个轨道上8颗星） （6个轨道，每个轨道4颗星）
  频点：L1 L1/L2
第二代GPS的逐步升级
  BLOCK IIA(7颗) BLOCK IIR（12颗） BLOCK IIR-M（7颗）BLOCK IIIF（4颗）
  BLOCK IIA、BLOCK IIR：L1/L2两个频点， 取消SA政策，增强卫星信号强度
  BLOCKIIRBLOCK IIR-M： 新增军码M码和民码L2C，信号强度增加了4倍
  BLOCK IIRMBLOCK IIF： 增加了L5频点
第二代GPS到第三代GPS的提升
  BLOCK IIFBLOCK IIIA：增加了民码L1C

## Slide 25: GPS系统的信号体制
信号体制：码分多址

## Slide 26: GPS系统的星座情况
轨道平面：6个轨道平面
轨道倾角：倾角为55°
轨道平面间距：60°
轨道周期：12小时
卫星数量：不少于24颗
卫星角距：90度
卫星高度：两万公里
任一轨道上的卫星比西边相邻轨道上的相应卫星超前30°

## Slide 27: GNSS在轨卫星情况
Block | Launched | Operational | Not usable | Retired | Launch Failures | Remarks
Block I | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | L1
Block II | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | L1,L2
Block IIA | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | L1,L2
Block IIR | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | L1,L2
Block IIRM | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | L1,L2,M-code, L2C
Block IIF | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | L1,L2,M-code, L2C,L5
Block IIIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | L1,L2,M-code, L2C,L5,L1C
Total | 67 | 32 | 1 | 32 | 2 | 

## Slide 28
Date | Rocket | Type | Launch site | Satellite | SVN
May 2014 | Delta IV | M+(4,2) | CCAFS SLC-37B | GNSS IIF-6 | 67
July 2014 | Atlas V | 401 | CCAFS SLC-41 | GNSS IIF-7 | 68
Unknown | Atlas V | 401 | CCAFS SLC-41 | GNSS IIF-8 | 69
Unknown | Delta IV | M+(4,2) | CCAFS SLC-37B | GNSS IIF-9 | 70
Unknown | Delta IV | M+(4,2) | CCAFS SLC-37B | GNSS IIF-10 | 71
Unknown | TBD | TBD | CCAFS | GNSS IIF-11 | 72
Unknown | TBD | TBD | CCAFS | GNSS IIF-12 | 73
Date | Rocket | Type | Launch site | Satellite | SVN
NET 2015 | TBD | TBD | CCAFS (TBD) | GNSS IIIA-1 | 74
NET 2015 | TBD | TBD | CCAFS (TBD) | GNSS IIIA-2 | 75
TBD | TBD | TBD | CCAFS (TBD) | GNSS IIIA-3 | 76
TBD | TBD | TBD | CCAFS (TBD) | GNSS IIIA-4 | 77
TBD | TBD | TBD | CCAFS (TBD) | GNSS IIIA-5 | 78

## Slide 29: 3.2 俄罗斯GLONASS系统
发展历程
  1976年项目启动
  第一阶段：1982年-1990
    10颗卫星，2个轨道面
  第二阶段：1990-1995
    24颗卫星，3个轨道面
    1993年初步具备能力
    1995年完成组网
    BlockⅠ,BlockⅡa, BlockⅡb, BlockⅡ
  第三阶段：1996年至今，改进型
    GLONASS M I/GLONASS M II
    曾经只剩8颗卫星
    目前在轨30颗，其中20余颗正常工作
    目前正在研制GLONASS K

## Slide 30: GLONASS系统的信号体制
信号体制：频分多址体制
频段：L1、L2、L3

## Slide 31: GLONASS系统的星座
卫星数量：
  不少于24颗卫星组成（现已达30颗卫星在轨运行）
卫星轨道：
  轨道平面：3个轨道平面，两两相隔120度
  卫星角距：同平面内的卫星之间相隔45度
  卫星高度：19100千米
  轨道倾角：64.8度
  轨道周期：11小时15分

## Slide 32: 3.3 欧洲GALILEO系统
发展历程：
  1999年，公布 “伽利略”计划
  2000年，中国加入伽利略计划，投资2亿欧元
  2010年，第一颗卫星发射
  2013-2014年，密集发射期间
  原计划2008年正式运行，至今尚未正式运行

## Slide 33: GALILEO系统的信号体制
信号体制：码分多址
频段： E5、E6、E2-L1-E1

## Slide 34: GALILEO系统的星座
卫星数量: 30颗，27颗工作，3颗备份
卫星轨道：3个轨道面
轨道倾角： 56°倾角
卫星高度：23222公里 (MEO)
轨道周期：13小时

## Slide 35: 3.4 中国BEIDOU系统
发展历程
  北斗1代：
    1994年，正式批准研制
    2000年开始工作，2007年完成
    双星定位体制，三颗地球静止轨道卫星
  北斗2代：
    2004年，正式立项研制
    2012年，亚太地区正式运行
    2020年，计划全球运行

## Slide 36: BEIDOU系统的信号体制
信号体制：码分多址
频点：B1、B2、B3

## Slide 37: BEIDOU系统的星座
空间段：
  5颗静止轨道卫星(GEO)
  27颗中轨卫星(MEO)
  3颗倾斜同步卫星(IGSO)
MEO：
  轨道面： 3个轨道面，两两之间120度
  卫星角距： 60度
  轨道倾角： 55度
  轨道高度： 21500公里
  轨道周期： 12小时
IGSO：
  为了满足高纬度地区信号增强需求，增设了3颗IGSO轨道卫星。高度和静止轨道卫星相同，但纬度不为0，克服了GEO卫星在高纬度地区仰角过低的问题，可以对高纬度地区进行有效的信号增强

## Slide 38: 3.5 四种系统的对比
 | GPS系统 | GLONASS系统 | GALILEO系统 | BEIDOU系统
卫星数量 | 24颗 | 24颗 | 27颗 | 35颗
轨道面 | 6 | 3 | 3 | 3
轨道类型 | MEO | MEO | MEO | GEO+MEO+IGSO
轨道高度 | 20230 | 19100 | 23222 | 21500
轨道倾角 | 55 | 64.8 | 56 | 55.5
单轨卫星数 | 4颗 | 8颗 | 9颗 | 9颗
卫星角距 | 90度 | 45度 | 40度 | 60度
轨道周期 | 11小时58分 | 11小时15分 | 13小时 | 12小时55分
信号体制 | CDMA | FDMA | CDMA | CDMA
定位精度 | 5米 | 10米 | 1米 | 10米
授时精度 | 20ns | 50ns |  | 20ns
使用频率 | L1/L2/L5 | L1/L2 | L1/E5/E6 | B1/B2/B3

## Slide 39: 四种系统的频率占用情况

## Slide 40: 本节结束