## Slide 1: 第一篇 卫星定位导航原理与方法 第五节 接收机P.V.T解算方法
濮国梁
北京大学工学院
《航空航天定位导航技术》

## Slide 2: 课程内容
一、GPS定位方法及主要观测量
二、GPS测码伪距观测方程
三、GPS测码伪距绝对定位原理
四、GPS测码伪距相对定位原理
主题：如何计算位置、速度和时间（ P.V.T ）

## Slide 3: 一、 GPS定位方法与主要观测量

## Slide 4: 1.1 GPS定位的主要类型
按参考点的不同位置划分为：
绝对定位（单点定位）：在协议地球坐标系中，确定观测站相对地球质心的位置。
相对定位：在协议地球坐标系中，确定观测站与地面某一参考点之间的相对位置。

## Slide 5
按用户接收机作业时所处的状态划分：
静态定位：在定位过程中，接收机天线位置静止不动，是固定的。
动态定位：在定位过程中，接收机天线处于运动状态，是移动的。
在绝对定位和相对定位中，都包含静态和动态两种形式。

## Slide 6: 1.2 观测量的基本概念
无论采取何种GPS定位方法，都是通过观测GPS卫星而获得某种观测量来实现的。GPS卫星信号含有多种定位信息，根据不同的要求，可以从中获得不同的观测量，主要包括：
码相位：根据码相位观测得出的伪距。
载波相位：根据载波相位观测得出的伪距。
多普勒频移：由多普勒观测得出的频率变化。

## Slide 7: 常用的观测量
目前应用最广泛的观测量：
  码相位：测量GPS卫星发射的测距码信号（C/A码或P码），与接收机产生的本地参考测距码信号之间的相位差，进而换算成传播时间和传播距离；
  载波相位：测量接收机接收到的具有多普勒频移的载波信号，与接收机产生的参考载波信号之间的相位差，进而换算成传播时间和传播距离。

## Slide 8: 码相位测量与载波相位测量
  物理特性（载波的波长远小于码长）：
  L1频点载波波长为19.03cm
  L2频点载波波长为24.42cm
  C/A码码元宽度293m，码长1023（约300公里）
  P 码码元宽度29.3m，码长2.351014
导致结果（在1%分辨能力相同的情况下）：
  L1载波的观测误差约为2.0mm
  L2载波的观测误差约为2.5mm
  C/A码观测精度为2.9m
  P码为0.29m
因此，载波相位测量依然是目前GPS定位精度较高的方法，可用于高精度测量的各种场合。

## Slide 9
载波相位观测的整周不确定性问题：
  无法直接测定卫星载波信号在传播路径上相位变化的整周数，存在整周不确定性问题。
  在接收机跟踪GPS卫星进行观测过程中，由于接收机天线被遮挡、外界噪声信号干扰等原因，可能产生整周跳变现象。
有关整周不确定性问题，通常可通过适当数据处理而解决，但将使数据处理复杂化。

## Slide 10: “伪距”的再定义
伪距：通过码相位观测或载波相位观测所确定的站星距离。伪距不可避免地含有卫星钟与接收机钟非同步误差的影响和大气传播中的影响。
  测码伪距：由码相位观测所确定的伪距
  测相伪距：由载波相位观测所确定的伪距

## Slide 11: 1.3 定位方法的分类
测码伪距测量类（中低精度应用）
  绝对定位：动态测量*、静态测量
  相对定位：动态测量*、静态测量
测相伪距测量类（高精度应用）
  绝对定位：动态测量、静态测量*
  相对定位：动态测量*、静态测量*

## Slide 12: 典型应用
测码伪距测量类：
  动态绝对定位测量：人、车、船等，10米级精度（3~15米）
  动态相对定位测量：又称伪距差分，米级精度（1米左右）
  静态绝对定位测量：常用于位置粗标定，精度同动态单点定位精度
  静态相对定位测量：较少使用测码伪距。
测相伪距测量类：
  静态相对定位测量：用于控制网测量、形变监测等，毫米级
  动态相对定位测量：典型如实时RTK，厘米~分米级
  动态绝对定位测量：米级，由于整周模糊度解算实时性限制，较少使用
  静态绝对定位测量：与累积时间和星历精度有关，可达到分米级。
本章重点讨论测码伪距定位测量方法

## Slide 13: 二、 GPS测码伪距观测方程

## Slide 14: 2.1 测码伪距观测方程
符号约定：
  tj(GPS)为卫星sj发射信号时的理想GPS时刻
  ti(GPS)为接收机Ti收到该卫星信号时的理想GPS时刻
  tj为卫星sj发射信号时的卫星钟时刻
  ti为接收机Ti收到该卫星信号时的接收机钟时刻
  tj为卫星钟相对理想GPS时的钟差
  ti为接收机钟相对理想GPS时的钟差
  tij为卫星信号到达观测站的传播时间

## Slide 15: 测码伪距观测方程
则有：
  tj= tj(GPS)+ tj， ti= ti(GPS)+ ti
信号从卫星传播到观测站的时间为
  tij=ti-tj =【ti(GPS) + ti】-【 tj(GPS)+tj 】
  = ti(GPS) - tj(GPS) + ti - tj
Δτij
信号传播理想时间
Δtij
测站与卫星钟钟差

## Slide 16: 测码伪距观测方程
假设卫星至观测站的真实几何距离为ij，在忽略大气影响的情况下可得相应的伪距：
伪距观测量
几何距离
（理想距离）
星地钟差

## Slide 17: 测码伪距观测方程
（1）GPS卫星钟差可从卫星发播的导航电文中获得，经钟差改正后，时间同步差可保持在20ns以内，顾可忽略卫星钟差影响；
（2）考虑电离层、对流层折射影响。
可得测码伪距观测方程的常用形式：
电离层影响
导航电文校正
对流层影响
可忽略或用模型校正
接收机钟差影响
伪距测量值
已剔除卫星钟差

## Slide 18: 2.2 测码伪距观测方程的线性化
设卫星sj和观测站Ti在协议地球坐标系中瞬间空间直角坐标向量分别为：
则站星瞬时距离为：

## Slide 19
GPS定位的几何关系
sj(t1)
sj(t2)
X
Y
Z
Yi
Xi
Zi
Xj(t1)
Xj(t2)
Xi
ij(t1)
ij(t2)

## Slide 20: 要点：测码伪距观测方程的线性化
实现复杂函数线性化的常用方法：泰勒展开公式
  一元函数的泰勒展开公式
  多元函数的泰勒展开公式

## Slide 21: 要点：测码伪距观测方程的线性化
伪码测距方程为多元函数，需线性化处理的未知数有六个：
  即卫星坐标【X，Y，Z】、测站坐标【x，y，z]
伪码测距方程的线性化形式为：

## Slide 22: 要点：测码伪距观测方程的线性化
设上述未知数的初值为：
  X0j(t)为卫星sj于历元t的坐标近似向量（通过星历可知）
  Xi0为观测站Ti于历元t的坐标近似向量（可人工设置初值）
   Xj(t)= [ Xj(t)  Yj(t)  Zj(t)]T为卫星坐标的改正数向量
   Xi= [ Xi  Yi  Zi]T为观测站坐标的改正数向量

## Slide 23: 要点：测码伪距观测方程的线性化
通过对观测方程进行求偏微分可得：
设：

## Slide 24: 要点：测码伪距观测方程的线性化
则伪码观测方程的一般化线性化形式为：

## Slide 25: 要点：测码伪距观测方程的线性化
在定位数据处理中，如果把导航电文获得的卫星坐标视为精确值（即δXj为0 ），则上式可简化为：
利用导航电文解算
钟差未知数
伪距
测量值
初值计算
结果
δx, δy, δz未知数

## Slide 26: 三、测码伪距动态单点定位原理 （观测方程组的求解）

## Slide 27: 3.1 绝对定位方法
绝对定位的基本原理：以GPS卫星和用户接收机天线之间的距离（或距离差）观测量为基础，根据已知的卫星瞬时坐标，来确定接收机天线所对应的点位，即观测站的位置。
  GPS绝对定位方法的实质是测量学中的空间距离后方交会。
  原则上观测站位于以3颗卫星为球心，相应距离为半径的球与观测站所在平面交线的交点上。

## Slide 28: 为什么需要四颗卫星才能定位？
由于GPS采用单程测距原理，实际观测的站星距离均含有卫星钟和接收机钟同步差的影响（伪距），卫星钟差可根据导航电文中给出的有关钟差参数加以修正，而接收机的钟差一般难以预料。通常将其作为一个未知参数，在数据处理中与观测站坐标一并求解。一个观测站实时求解4个未知数，至少需要4个同步伪距观测值，即4颗卫星。

## Slide 29: 3.2 测码伪距动态绝对定位原理
如果于历元t观测站至所测卫星之间的伪距已经经过卫星钟差改正：
取
则测码伪距观测方程可写为
或

## Slide 30
假设任一历元t由观测站Ti同步观测4颗卫星分别为j=1,2,3,4，则有4个伪距观测方程

## Slide 31
按线性化方程，实际为：
等价于：
式中
伪距观测量和导航电文计算获得
卫星位置和测站位置初值计算获得
四个未知数

## Slide 32
由此可得
上式的求解一般采用迭代法，根据所取观测站坐标的初始值，在一次求解后，利用所求坐标的改正数δZi，更新观测站坐标初始值（Xi0，Yi0，Zi0），重新迭代，通常迭代2-3次即可获得满意结果。
当仅观测4颗卫星时，无多余观测量，解算是唯一的。如果同步观测的卫星数nj大于4颗时，则需利用最小二乘法平差求解。

## Slide 33
误差方程组的形式为
根据最小二乘法平差求解
解的精度为：
mz为解的中误差，0为伪距测量中误差， Qii为权系数阵Qz主对角线的相应元素。
在GPS中，同时出现在地平线以上的可见卫星数不会多于12个。

## Slide 34: 3.3 观测卫星的几何分布 及其对绝对定位精度的影响
利用GPS进行绝对定位或单点定位时，定位精度主要取决于
  所测卫星在空间的几何分布
  观测量精度。
当以测码伪距为观测量，进行动态绝对定位时，其权系数阵
由于ai（t）是卫星坐标的函数，因此，权系数阵和卫星位置有关，可一般地表示为

## Slide 35
如下矩阵：
其中元素qij表达了全部解的精度及其相关性信息，是评价定位结果的依据。上述权系数阵一般是在空间直角坐标系中给出的，而实际为了估算观测站的位置精度，常采用其在大地坐标系中的表达式。

## Slide 36
为了评价定位结果，在导航学中，一般采用有关精度因子DOP的概念，其定义：mx=DOP0，DOP是权系数阵主对角线元素的函数，0伪距测量中误差 。在实践中，根据不同要求，可选用不同的精度评价模型和相应的精度因子，通常有：
平面位置精度因子HDOP(horizontal DOP)：相应的平面位置精度

## Slide 37
高程精度因子VDOP(Vertical DOP):相应的高程精度为：
空间位置精度因子PDOP(Position DOP)：相应的三维定位精度：
接收机钟差精度因子TDOP(Time DOP)，钟差精度：
几何精度因子GDOP(Geometric DOP)，描述空间位置误差和时间误差综合影响的精度因子，相应的中误差：

## Slide 38: 卫星分布的几何图形对精度因子的影响
GPS绝对定位的误差与精度因子DOP的大小成正比，在伪距观测精度0确定的情况下，如何使精度因子的数值尽可能减小，是提高定位精度的一个重要途径。
由于精度因子与所测卫星的空间分布有关，因此也称观测卫星的图形强度因子。由于卫星的运动以及观测卫星的选择不同，所测卫星在空间分布的几何图形是变化的，导致精度因子的数值也是变化的。
假设观测站与4颗观测卫星所构成的六面体体积为，研究表明，精度因子GDOP与该六面体体积的倒数成正比。GDOP  1/。

## Slide 39
六面体的体积越大，所测卫星在空间的分布范围也越大，GDOP值越小；反之，卫星分布范围越小，GDOP值越大。
理论分析得出：
  在由观测站至4颗卫星的观测方向中，当任意两方向之间的夹角接近109.50时，其六面体的体积最大。但实际观测中，为减弱大气折射的影响，所测卫星的高度角不能过低。因此在满足卫星高度角要求的条件下，尽可能使六面体体积接近最大。
实际工作中选择和评价观测卫星分布图形：
  一颗卫星处于天顶，其余3颗卫星相距1200时，所构成的六面体体积接近最大。

## Slide 40: 四、测码伪距动态相对定位测量原理 （伪距差分定位）

## Slide 41: 4.1 什么是动态相对定位？
基本原理：
  用一台接收机安置在基准站上固定不动，另一台接收机安置在运动载体上，两台接收机同步观测相同卫星，以确定运动点相对基准站的实时位置。
分类：
  动态相对定位根据采用的观测量不同，分为以测码伪距为观测量的动态相对定位和以测相伪距为观测量的动态相对定位。

## Slide 42: 动态相对定位的精度
测码伪距动态相对定位：
  目前实时定位精度为米级。以相对定位原理为基础的实时差分GPS可有效减弱卫星轨道误差、钟差、大气折射误差影响，定位精度远远高于测码伪距动态绝对定位。
测相伪距动态相对定位：
  是以预先初始化或动态解算载波相位整周未知数为基础的一种高精度动态相对定位法，目前在较小范围内（小于20km），定位精度达1-2cm。

## Slide 43
根据数据处理方式不同，可分为实时处理和后处理。
实时处理：
  在观测过程中实时地获得定位结果，无需存储观测数据，但在流动站和基准站之间必须实时地传输观测数据或观测量的修正数据。
后处理：
  在观测过程结束后，通过数据处理获得定位结果。该处理方式可以对观测数据进行详细分析，易于发现粗差，不需要实时传输数据，但需要存储观测数据。后处理方式主要应用于基线较长，不需实时获得定位结果的测量工作。

## Slide 44: 4.2 什么是差分定位？
基本原理：
  用户接收基准站发送的改正数，并对观测站的测量成果进行改正以获得精密定位的结果。
根据系统中基准站的个数可分为：
  单基准差分
  多基准的局部区域差分
  广域差分（如：SBAS）

## Slide 45: 差分定位的方法
根据信息的发送内容又可分为：
  简单位置差分定位
  伪距差分定位
  载波相位差分定位
以上差分的区别：
  在于发送改正数内容和差分数学模型的不同
  结果导致差分定位精度的不同。

## Slide 46: 4.3 简单位置差分原理
安置在已知位置点基准站上的GPS接收机经对4颗或4颗以上的卫星观测，便可实现定位，求出基准站的坐标。由于存在着卫星星历、时钟误差、大气折射误差等，该坐标与已知坐标不一样，存在误差
将上述坐标改正数利用数据链将坐标改正数发送给用户站，用户站用接受到的坐标改正数对其坐标进行改正即：

## Slide 47
如果考虑数据传送时间所引起的用户站位置的瞬间变化，则可写为：
优点：
  可以提高精度，而且数据传输量小，计算方法简单。
缺点：
  难以确保基准站和用户站观测同一组卫星。
  位置差分定位效果不如伪距差分好。

## Slide 48: 4.4 伪距差分原理
基本原理：
  （1）在基准站上利用已知坐标求出测站至卫星的距离；
  （2）将其与含有误差的伪距观测值比较，求出其偏差；
  （3）将所有卫星的测距偏差传输给其他测站；
  （4）其他测站利用此测距误差改正伪距观测值，并利用改正后的伪距值求出自身的坐标。

## Slide 49
设测站i与卫星j之间在t时刻的伪距为
根据基准站的三维已知坐标和GPS卫星星历，可以算得该时刻两者之间的几何距离
故由基准站接收机测得的包含各种误差的伪距与几何距离之间存在差值
将该伪距的改正值发给用户的接收机，则用户接收机K改正后的伪距值为
使得伪距测量值更为精确

## Slide 50
若考虑信号传送的伪距改正数的时间变化率，则有
当用户运动站与基准站之间的距离小于100km,则有
  伪距差相同：
  电离层影响相同：
  对流层影响相同：
  卫星钟差影响相同：
因此，改正后的伪距应为：
伪距差值观测量
测站坐标XYZ
的函数
接收机钟差
的函数

## Slide 51: 伪距差分方程的分析
观测条件：
  当基准站与用户站同时观测四颗以上相同卫星，即可实现用户站定位。
  由于差分定位是利用两站的公共误差的抵消来提高精度，而误差的公共性又与两站距离相关，所以，随着两站距离的增加，效果会变差。
根据观测方程，消除的主要公共误差包括：
  对流层折射误差
  电离层折射误差
  卫星钟误差

## Slide 52: 五、速度与时间的测量

## Slide 53: 5.1 简单位置差速度测定法
简单的位置差计算方法
  对于动态GPS用户，除了需要确定GPS接收机载体的实时位置，往往还要测定载体的实时航行速度。假设于历元t1和t2测定的载体实时位置分别为X1(t1)和X2(t2)，则其运动速度可简单地表示为
  由此可得载体运行方向的速度为

## Slide 54
优点：
  不需要新的观测量，计算简单
  测速的实质仍是定位
缺点：
  实质是计算时间段t内的平均速度
  难以准确描述载体的实时运行速度
  难以给出实时输出。

## Slide 55: 5.2 多普勒测速法
讨论：
  多普勒频移产生的原因
    由于GPS用户接收机载体和GPS卫星之间的相对运动，接收机接收到的GPS载波信号与卫星发射的载波信号频率不同，其间的频率差称为多普勒频移。
  多普勒测速法的原理
    频移的大小与接收机与卫星之间距离的变率有关。

## Slide 56
假设df为多普勒频移（已知观测量），f为卫星发射的载波频率，c为光速，则有伪距时间变率（伪距变化率）
如果大气折射对伪距观测量的影响已改正，则站星伪距观测方程：
考虑卫星钟差可由导航电文给出的参数加以修正，则伪距变化率为：
卫星速度
接收机速度

## Slide 57
如果卫星的运动速度已知，则有误差方程：
当同步观测的卫星数大于4时，相应的误差方程组为：

## Slide 58
式中
由此得：
上述计算的条件是卫星的运行速度已知（根据导航电文所提供的数据进行计算）。

## Slide 59: 5.3 GPS测时原理
GPS测时主要有以下两种方法：
单站测时法（用于单点授时）：
  利用导航电文中的UTC时间转换参数计算，用于精度要求不高的场合
  利用单点位置解算的δti结果给其他设备授时（中等精度场合）
  在一个已知坐标的测站上进行时间解算测时（高精度场合）
共视法（用于多站点时间同步）：
  在多个测站上各设一台GPS接收机，同步观测同一卫星，来测定两用户时钟的相对偏差，达到高精度时间比对的目的

## Slide 60: （1）单站测时法
前两种方法不做进一步展开，此处仅介绍已知测站坐标的测时方法
假设于历元t由观测站Ti至观测卫星sj所得伪距
由于站星在协议地球坐标系中的坐标已知，几何距离已知，卫星钟差和大气折射改正可根据导航电文中给出的参数推算，则接收机钟差可计算

## Slide 61
当观测站坐标已知时：
  只需观测1颗卫星，即可确定未知钟差差数；
当观测站坐标未知：
  则至少同步观测4颗卫星，以便在确定观测站位置的同时，确定接收机钟差（如前述的实时绝对定位）。
单站单机测时的目的在于确定用户时钟相对GPS时的偏差，进一步根据导航电文给出的信息，计算相应的协调时（UTC）。

## Slide 62: （2）共视法
观测量之差为：
当观测站坐标已知时，两站用户时钟的相对钟差为：
共视法可消除卫星钟差影响，同时卫星轨道误差和大气折射误差也将明显减弱，相对钟差精度较高。误差大小与观测站间的距离和使用的测距码（P码、C/A码）有关，一般估计测时精度达数ns。

## Slide 63: 本节结束

## Slide 64: 回顾—伪码测距定位原理
知识点1：卫星定位导航中的基本观测量
  伪距、测码伪距、测相伪距、两者区别
知识点2：测码伪距及其观测方程
  伪距观测方程的一般形式与待估未知数
  观测方程的一般化线性方程（泰勒一次展开，视卫星坐标为固定值）

## Slide 65: 回顾—伪码测距定位原理
知识点3：测码伪距观测方程的矩阵形式
观测量
导航电文解算
根据初值计算
根据初值计算
待解
未知数
缩写为：

## Slide 66: 回顾—伪码测距定位原理
知识点4：四颗卫星时的牛顿迭代解法
  卫星位置采用导航电文给出的固定解，测站位置和钟差给定一初值
  将初值代入矩阵形式，得到【x,y,z,δt】的修正量
  修正初值，迭代进入第二步，直至【x,y,z,δt】满足一定阈值范围
知识点5：大于四颗卫星时的最小二乘解法
  按照最小二乘法，为使|vi(t)|得到最小值，有

## Slide 67: 回顾—伪码测距定位原理
知识点6：定位精度的量化分析方法
  卫星空间几何分布对定位精度有直接影响、可通过权系数矩阵对定位精度进行量化分析，体现为各种DOP值
  q11：X定位精度因子
  q22：Y定位精度因子
  q33：Z定位精度因子
  q44：钟差精度因子