## Slide 1: 第二篇 无线电定位导航原理 第一节 基本概念
濮国梁
北京大学工学院
《航空航天定位导航技术》

## Slide 2: 提纲
一、什么是无线电导航
二、无线电导航的分类
三、无线电导航的关键性能指标

## Slide 3: 一、何为无线电导航？

## Slide 4: 以光学为主要观测对象 的定位方法存在哪些问题？

## Slide 5
可见光通视距离有限，难以做到远距离定位
可见光分辨能力有限，看不清则测不准，精度受限
可见光天候影响比较明显，无法做到连续导航
可见光很难做到大尺度的高精度距离测量
上述问题导致可见光定位系统存在很大的应用制约，而无线电波恰恰能够实现对其的互补。

## Slide 6: 无线电波定位：卫星定位导航的泛化
四大要素：
参 考 物： 人工设置的参考源
观测对象：无线电波
观测手段：获得观测量（TOA、AOA等）
解算方法：多圆交会、推算…

## Slide 7: 1.1 无线电导航定义
利用无线电技术对运载体航行的全部（或部分）过程实施导航，称为无线电导航。
  能够完成全部或部分无线电导航功能（或任务）的技术装置组合称为无线电导航系统。

## Slide 8
地基伪卫星基站
天基GPS卫星

## Slide 9: 1.2 典型无线电导航系统的组成
无线电导航台站
  置于地面、船舰或已知运动轨迹的卫星上，为其它用户提供导航定位功能的无线电导航系统或设备。
中心监测与控制系统
  无线电导航系统的“大脑”，通过内置的无线电导航终端装置监测导航台站的状态和参数，通过面向全系统的解算对导航台站进行控制或调整导航台站发射的导航信号。
无线电导航终端
  接收导航台站发送的无线电导航信号，并根据不同导航系统的机理接收或自主解算终端位置。

## Slide 10: 1.3 无线电导航的优缺点
优点：
  不受时间、天候限制
  定位精度和可靠性高
  定位快、可以连续定位
缺点
  容易受到自然或人工信号干扰和破坏
    自然：如大气折射、磁暴等的干扰
    人工：如特定频段的宽带或者窄带电磁干扰
    自然+人工： 如：山体或人工建筑物对无线电波的遮蔽

## Slide 11: 1.4 无线电导航的发展
经历了三个典型的发展阶段
  早期阶段：
    测量量： 以方向为主
    测量手段：以振幅为主
  发展阶段：
    测量量： 方向、距离、距离差
    测量手段多样化：
      连续信号：振幅、频率、相位
      离散信号：脉冲
  成熟阶段：
    以卫星定位导航系统、目标雷达、成像雷达等为代表

## Slide 12: 二、无线电导航的分类

## Slide 13: 2.1 无线电导航的物理基础
无线电导航的过程
  利用无线电导航信号的电参量特性（如：卫导的频率、相位差等）
  测量或推导出运动体相对于导航台的方向、距离、距离差等导航测量量（如：卫导中的伪距、伪距变化率等）
  进而通过观测方程解算获得导航终端自身的位置，参与导航活动
物理基础
  基于电磁波的传播特性
  匀质直线传播特性、传播速度特性、电波反射（散射）特性、电离层反射特性等

## Slide 14: 2.2 无线电导航的分类
按有效作用距离分：近程/中程/远程/超远程系统；
按所测几何参量分：测角/测距/测距差/混合系统；
按所测电信号参量分：振幅/频率/相位/脉冲/混合系统；
按工作方式分：有源/无源系统；
按台站安装的地点分：地基、空基、天基；

## Slide 15: 2.3 典型无线电导航系统分类
测量手段 测量量 | 振幅 | 相位 | 频率 | 脉冲
角度 | 无线电测向仪仪表着陆系统 | 全向信标伏尔 多普勒伏尔 |  | 
距离 |  | 卫星定位导航 | 无线电高度表 | 无线电测距仪
距离差 |  | 奥米伽系统 台卡系统 长河三号 |  | 罗兰C系统 长河二号
混合 | 塔康（测角+测距） |  |  | 

## Slide 16: 2.4 无线电导航技术课件安排
从测向、测距、测距差三种测量量入手分为三个课件
每个课件分别从定位原理、测量手段、典型系统三个方面进行介绍
相关方法或技术具有通用性，可根据系统环境要求应用于室内定位、局域定位系统等设计

## Slide 17: 三、无线电导航的关键技术指标

## Slide 18: 较为关注的三个指标
导航精度：定位误差，用概率统计方法描述；
工作区：与规定的定位精度相对应；
系统容量：可同时提供定位服务的用户数量；
其它指标：连续性、可用性、可靠性、完好性等。

## Slide 19: 3.1 导航精度
精度：
  系统在进行导航服务时，所提供的导航参量与其真实值之间的逼近程度,是最重要的指标
影响因素：
  气候、地理条件、几何分布等
指标性质：
  导航的误差可以有系统性的偏差，也可以有随机性的起伏误差。但总体来说导航精度应该是一个随机统计量。

## Slide 20: 精度衡量的假设条件
误差分布假设：
  在误差相对较小，影响因素较多的情况下，可近似将其作为正态分布的随机变量处理。
  N（μ，δ2）
假定误差分布满足如下条件：
  μ=0，即假设测量误差均值为0
  为平稳、遍历的随机过程，即δ2具有典型意义和代表意义

## Slide 21: 衡量精度的方法
对于给出的一维导航参量，通常采用标准均方差的倍数来衡量其精度。
  如系统给定的高度误差，可以用2σ来表征，不严格认为其置信度为95%（假设为高斯正态分布）。
如果系统给出的是二维/三维导航参量，此时通常用距离误差均方根值(DRMS)来描述。
  注：DRMS是一个绝对统计值，不能反映误差的方向，只能反映大小。如果考虑误差的方向及大小，则需要用误差椭圆（球）的概念来描述。

## Slide 22: 衡量精度的方法
椭圆的扁率将影响DRMS与置信度之间的关系。
  如果椭圆很扁，则置信度将大大降低
  如果趋于圆，则置信度将趋于98%。
在军事上另外一个常用的水平定位误差的衡量指标是圆概率误差（CEP），它的含义是以用户真实的位置为圆心，定位结果50%的概率落在其中的圆的半径。
  一般来说，1DRMS约为CEP的1.2倍，2DRMS相当于CEP的2.4倍左右。
所以常见导航系统精度指标主要看以下指标，例如：
  CEP（50%）：5米
  1σ或1DRMS（约65%）：7米
  2σ 或2DRMS（约95%）：12米

## Slide 23
误差表示法 | 置信度
CEP (circular error probability) | 50
rms (root mean square) | 63 to 68
2drms (twice the distance root) | 95
From | CEP | rms | 2drms
CEP | 1 | 1.2 | 2.4
rms | 0.83 | 1 | 2.0
2drms | 0.42 | 0.5 | 1
各种误差表示方法的置信度(%)
各种误差表示方法的转换关系

## Slide 24: 3.2 工作区
导航系统都只能在一定的空间区域内向运载体提供规定概率精度水平的导航服务，这样的区域称为导航系统的工作区。如北斗二代系统亚太地区运营，其工作区域为亚太地区。
  影响因子：
    系统几何配置、天线的方向性、工作频段及辐射功率、大气噪声条件、地理环境等。
  注：工作区也有以最大作用距离来定义的。

## Slide 25: 3.3 系统容量
导航系统提供的是一种导航服务，面向的是终端用户。
  无用户上限系统：
    有的系统是不存在用户上限的，如无源定位系统。
  单一用户系统：
    有些系统只能够为单一用户进行导航，如惯导，多普勒，高度表等等。
  有限用户系统：
    需要识别所服务的用户，并要进行相应的通信和信息处理，这样的系统便存在用户上限，典型如北斗1代定位导航系统。
系统容量：
  是指导航系统在一定实时性要求下，所能够提供导航服务用户的最大数量
  例如：上述北斗1代系统每小时服务次数为70万次。

## Slide 26: 本节结束