## Slide 1: 回顾
北斗双星定位原理及观测方程
  以卫星为球心，以卫星至测站(用户)的斜距为半径，可以作两个大球，在满足—定条件下，两大球面相交形成交线圆，并穿过赤道面，在地球的南半球和北半球各有一个交点、其中一个交点就是用户的点位。
  观测方程：
  观测量：

## Slide 2: 回顾
无线电导航、系统组成及其分类方法
  无线电系统 = 导航台站 + 监测系统（可选） + 导航终端
  导航过程：
    利用无线电导航信号获得电参量特性获得导航台的方向、距离等几何测量量通过观测方程解算位置
  分类方法：
    按电参量分类：振幅/频率/相位/脉冲/混合系统
    按几何参量分类：测角/测距/测距差/混合系统
无线电导航系统的三个关键指标
  导航精度：在一定置信度条件下的统计值，如：CEP（50%）、1σ或1DRMS（约65%）、2σ 或2DRMS（约95%）
  工作区：满足指定导航精度的系统有效服务空间区域范围
  系统容量：在一定实时性要求下能够提供导航服务用户的最大数量

## Slide 3: 第二篇 无线电定位导航原理 第二节 无线电测角导航系统
濮国梁
北京大学工学院
《航空航天定位导航技术》

## Slide 4: 提 纲
一、无线电测角定位导航原理
二、方向的主要无线电测量手段
实例1：无线电测向系统
实例2：仪表着陆系统
实例3：甚高频全向信标伏尔
实例4：多普勒伏尔

## Slide 5: 一、 无线电测向定位导航原理

## Slide 6: 1.1 测角定位导航原理
基本原理：
  载体接收和处理导航台站发射的电参量，获取载体相对台站的方位角，并建立该测量量与载体位置间对应关系，然后通过解方程或其它等效方法求得所需导航参量。
解算方法：
  归航法、单台测向定位法、双台测向定位法
典型系统：
  无线电测向仪、全向信标伏尔、航线无线电信标、仪表着陆系统
？？？

## Slide 7: 1.2 解算方法（归航法）
前提条件
  无；
定位方法
  保持运动方向与测向射线方向的夹角为0度或180度
  作用仅为引导载体进出预定港口，无法获得坐标位置
D
D’
T1时刻
T2时刻
地面导航台站

## Slide 8: 1.2 解算方法（单台测向定位法）
D
D’
d
T1时刻
T2时刻
地面导航台站
前提条件：
（1）运动体航向α已知；
（2）运动体航向保持不变；
（3）运动体前进的距离d已知；
（4）地面导航台站位置已知。
定位方法：
（1）通过测向获得T1和T2时刻到导航台站的射线；
（2）按照航向绘制航向线；
（3）平行移动航向线，直至两射线之间的线段长度等于d;
（4）此时获得的Q和Q’的坐标即为T1和T2时刻的坐标
N
α
Q
Q’

## Slide 9: 1.2 解算方法（双台测向定位法）

## Slide 10: 双台测向定位原理
如何测角？
测角水平位置线是以导航台为顶点、方位角对应正切值为斜率的射线。用户分别测得载体相对导航台 A 和 B 的方位角，确定两条位置线，其交点为载体的位置。
y = a0*x + b0
y = a1*x + b1
测角定位法设备简单，但其位置线误差随与用户导航台间的距离成正比例增大，故常用于近程定位 。

## Slide 11: 1.3 典型测向定位系统的组成
发射设备
接收设备
指示设备
地面导航台（信标台）
无线电测向仪（测向仪）

## Slide 12: 二、无线电测向手段和方法

## Slide 13: 如何测得方向？
思路：
  天线是接收和辐射电磁波的技术手段
  不同来（去）向的电磁波，天线对其响应有所不同
  能否利用天线的这种“各向异性”来判断导航台站的方位呢？
利用天线的方向性来获得导航台站的方位信息，进而解算自身位置

## Slide 14: 2.1 无线电测向的物理基础 --天线的方向性
天线的基本任务：
  将发射机输出的高频电流能量转换成电磁波辐射出去
  将空间电磁波信号转换成高频电流能量送给接收机
天线的特点：
  具有方向特性
  较高的转换效率
  满足要求的频带宽度

## Slide 15: 天线的方向性含义
天线的方向性：
  指在距离相位中心相同距离条件下，天线辐射场的相对值与空间方向的关系。
  不同的天线辐射出去的电磁波很难形成均匀的球面波，因此，任何一个天线的辐射场都具有方向性。
举例：垂直天线
  指垂直于地面的直立天线，垂直天线的平面方向性图接近一圆，可视为无方向性天线

## Slide 16: 天线的方向图示意
近全向天线方向图示意
心形天线方向图示意

## Slide 17
垂直天线方向图示意

## Slide 18: 2.2 常用测向方法
振幅测向法
  将导航终端与导航台站的方位关系转换为可测量的振幅电参量
  典型如：无线电测向仪、仪表着陆系统
相位测向法
  将飞行器与信标台的方位关系转换为可测量的相位电参量
  典型如：多普勒伏尔、全向信标伏尔

## Slide 19: （1）振幅测角法原理图

## Slide 20: 三种典型的振幅测角法
基本原理：
  利用天线方向特性，对接收到的信号电平测量值进行处理以确定来波方向。
常用方法：
  最大值法
  最小值法
  比较法

## Slide 21: 最小值法与最大值法
最小值法：
  通过确定信号最弱的角度范围来确定来波方向
  优点：静寂角小、灵敏、测向精度高
  弱点：易受干扰
最大值法
  通过确定信号最强的角度范围来确定来波方向
  优点：有一定抗干扰能力
  弱点：静寂角大（心型方向图很难做到较尖）、测向精度低
最小值法
最大值法

## Slide 22: 比较测向法
基本原理：
  有两个频率不同、方向性图相同的天线，方向图部分相互重叠，当天线对准来波方向时，两个天线信号强度相等，若偏离任何一方时，则信号强度不等，从而可利用等强信号确定来波方向。
信号

## Slide 23: 问题
绝对定向问题？
终端天线必须旋转？
精度问题？

## Slide 24: （2）相位测角法原理
一般原理：
  在水平面内一心形方向性图的天线向外辐射无线电信号，同时还在该平面内以一定角速度顺时针旋转；
  在方向性图转到某一事先确定的方位时，利用全向天线发射同相基准信号；
天线方向性图 塔康信号结构

## Slide 25
基准信号与方向信号在磁北方向上，频率相同，相位差为0
问题：
（1）不同历元相位差会改变吗？
问题：
（1）同一历元，不同方位相位差是否一致？
（2）不同方位上，相位差会改变吗？
（3）相位差与方位呈什么关系？

## Slide 26: 信号特点与测向原理
在相对于导航台站的空间任意方位上：
  导航终端接收的信号是以旋转周期为周期的幅度调制信号；
  收到基准信号时，该信号相位与载体方位一一对应；
  测出基准信号在周期调制信号的相位差即可确定载体方位。
测角精度高于振幅测角法，如全向信标系统伏尔、塔康系统为±2.5º (2σ) ，多普勒伏尔优于1º 。

## Slide 27: 三、应用实例

## Slide 28: 四个实例
振幅测向法应用实例
  无线电测向仪
  飞机仪表着陆系统
相位测向法应用实例
  全向伏尔
  多普勒伏尔

## Slide 29: 实例1：无线电测向仪

## Slide 30: （1）概况
应用场景：
  主要用于飞机飞行过程中或起飞降落时，驶向（或飞离）目标台站
工作原理：
  测量来波向的振幅式测角无线电导航设备，又称无线电罗盘
工作频率：
  100khz～1800khz范围内，中长波波段，要依靠地波或直达波传播。
作用范围：
  可达几百公里，只有当飞机离地面导航台站较近时，方位读数才比较可靠

## Slide 31: （2）系统组成
整个系统包括：
  地面设备（信标台，含一无方向性天线）
  机载设备（无线电测向仪，含一旋转的心型方向图天线）

## Slide 32: （3）地面信标台
问题：
  仅发射无方向性等幅信号可以实现定向，但无法区分信标台
解决方案：
  在发射测向信号过程中，间续发射识别信号
  每个导航台都有自己的标识码，以点-划方式表示

## Slide 33: （4）性能评价
系统定向误差
  机体及测向仪周边金属物体的二次辐射，使电磁场发生畸变，影响定向精度，需严格校正
  电磁波传播过程中，有高压线、电话线、金属结构建筑物时，会导致定向误差
  导航台位置及安装不合要求时，也会导致定向误差
其他误差源：
  山地效应、夜间效应、海岸效应、电磁干扰

## Slide 34: （5）总体评价
优点：
  可连续自动测出角度
  只接收不发射，便于隐蔽
  没有系统容量限制
缺点：
  精度不高，5度
  必须配合磁罗盘，才能够确定相对于导航台的方位角
  易受夜间、山地等效应干扰
  对着陆来说，只能定向，距跑道的距离需目视观察

## Slide 35: 实例2：仪表着陆系统

## Slide 36
飞机着陆时的三个引导要素：航向、下滑面和距离
问题：如何通过无线电引导？

## Slide 37: 仪表着陆系统的信标类型
ILS系统包括三个分系统：
  提供横向引导的航向信标（localizer）系统
  提供垂直引导的下滑信标（glidealope）系统
  提供距离的指点信标（marker beacon）

## Slide 38: 航向偏离指示原理

## Slide 39: 下滑偏离指示原理

## Slide 40
距离指示原理

## Slide 41: 实例3：甚高频全向信标系统伏尔

## Slide 42: （1） 概述
甚高频全向信标系统是一种相位式近程测角导航系统。
主要作用：
  引导飞机沿选定的航路飞行
  飞机进场引导。
通常与测距器配合使用，从而实现测向、测距混合应用。

## Slide 43: （2）伏尔系统组成
地面导航台
  发射台+天线
  一套是无方向垂直天线，提供基准信号
  一套是方向性天线，提供随方位可变相位信号
机载设备
  全向天线、伏尔接收机、导航控制盒、指示器

## Slide 44: （3）系统工作原理
地面导航台：
  天线：在水平面内辐射心形方向性图
  旋转：按照每秒30周恒定的频率旋转心形方向图天线（30Hz）
  方位信号：通过旋转，在任意方位上形成不同相位的方位信号
  基准信号：通过无方向性天线，发射和方位无关的基准相位信号
  相位对准：基准信号和方位信号在磁北方向上同相，在其他方位上不同相
伏尔接收机：
  天线：无方向性天线
  信号：通过对载频信号解调，获得方位信号和基准信号
  方位解算：计算方位信号的相位与基准信号的相位差

## Slide 46: （4）信号组成
信号组成：
  基准信号：对30Hz基准信号在9960Hz分载频上做频率调制，然后将已调的分载频信号在载频上做振幅调制
  方位信号：对30Hz方位信号在上述信号基础上通过方向图旋转做振幅调制

## Slide 47
基准信号的调制过程
频率调制
幅度调制

## Slide 48
接收机接收到的合成信号

## Slide 49: （5）伏尔接收机
接收机
语音滤波器
基准信号滤波器
方位信号滤波器
限幅器
频率检波
移相器
低频放大
相位检波器
指示器
机载全向天线负责接收信号，经高频放大、变频和中放后，从检波器输出端加到三个不同的通道，即方位通道、基准通道和语音通道。
基准通道
方位通道

## Slide 50: （6）与无线电测向仪的对比
1、天线部署方式不同：
  无线电测向仪采用地面无方向性天线发射，机上方向性天线接收；伏尔地面导航台站用方向性天线发射，机上采用无方向性天线接收。
2、绝对定向问题：
  伏尔可以直接提供飞机的方位角（相对于地面导航台站）而无需航向标准，精度高于无线电测向仪。

## Slide 51
3、抗干扰性能：
  伏尔工作频率高，受静电干扰小，指示较稳定。
4、绕射能力及多径效应：
  作用距离受视线距离的影响
  如果地形起伏较大或有大型建筑物位于附近，易产生多径效应，引起较大的方位误差。

## Slide 52: （7）总体评价
优点：
  可连续自动测出角度
  无需磁罗盘配合
  接收机只接收不发射，便于隐蔽
  没有系统容量限制
缺点：
  精度较高，2.5度左右
  载波频率高，视距范围有限
  通常需配合测距系统使用

## Slide 53: 实例4：多普勒伏尔

## Slide 54: （1）多普勒伏尔（DVOR）
普通伏尔系统
  通过旋转心型方向性天线，使信号相位与方位之间产生依从关系。
多普勒伏尔：
  通过以一定半径旋转无方向性天线，使载波频率产生多普勒效应，进而使信号包络相位与方位之间产生依从关系。

## Slide 55
在O点设置一等幅发射机，发射基准信号
同时将高频信号馈送到在水平面内沿半径为R的圆周运动的无方向性天线A。

## Slide 56: （2）工作原理
由于旋转天线的多普勒效应，天线发射的载频信号频率将被天线的转速所调制
相当于对信号进行了频率调制，这种调制使信号的相位发生相应变化，产生相位与方位有一定依从关系的调相辐射场，从中可以确定运载体的方位，因而称为多普勒伏尔。

## Slide 57: 工作原理
地面导航台：
  天线：无方向性天线
  旋转：按照每秒30周恒定的频率旋转无方向性天线（30Hz）
  方位信号：通过旋转，在任意方位上形成不同频率、不同相位的方位信号
  基准信号：通过静止全向天线，发射和方位无关的基准相位信号
  相位对准：基准信号和方位信号在磁北方向上同相，在其他方位上不同相
多普勒伏尔接收机：
  天线：无方向性天线
  信号：通过对载频信号解调，获得方位信号和基准信号
  方位解算：计算方位信号的相位与基准信号的相位差

## Slide 58: （3）信号组成
信号组成：
  方位信号：对30Hz方位信号在9960Hz分载频上做频率调制，然后将已调的分载频信号在载频上做振幅调制
  基准信号：对30Hz基准信号在上述信号基础上做振幅调制

## Slide 59
方位信号的调制过程
通过多普勒效应
形成频率调制
幅度调制到VHF载波上

## Slide 60
接收机接收到的合成信号
30Hz基准信号
经9960Hz分载波调制的方位信号

## Slide 61: 其他
接收到的调相信号的包线相位与终端方位之间存在单值关系。
  当接收到DVOR信标台的信号，并测量出包络线的相位，就可直接确定运载体相对于信标台的方位。
  相位与方位的关系是连续的，可在任意方向上进行导航定位， 因此是一种全向的无线电相位测向系统。

## Slide 62: VRB-51D 多普勒甚高频全向信标
实际工程中采用多个无方向天线构成圆周，通过电路控制不同天线的信号发射时间，从而形成近似于旋转的效果，规避了天线旋转的技术实现难度。

## Slide 63: 工程考虑
采用大天线阵的另一个好处是，由于宽孔径天线具有削弱场地误差如多路径效应的能力，其测量精度比普通伏尔大为提高，可以达到在任何径向（方位）上的误差不超过1º的精度。

## Slide 64: 总体评价
优点：
  可连续自动测出角度
  无需磁罗盘配合
  只接收不发射，便于隐蔽
  没有系统容量限制
缺点：
  精度高，1度左右
  载波频率高，视距范围有限
  通常需配合测距系统使用

## Slide 65: 小结
设备类型 | 测向方法 | 精度 | 信号体制
无线电测向仪 | 振幅测向 | 5° | 无方向性等幅中长波信号
仪表着陆系统 | 振幅测向 | 未查到资料 | 多频段方向信号，通过不同频段幅值相对大小判断方位（指点信标靠单频段幅值）
普通全向伏尔 | 相位测向 | 2.5° | 基准信号：调频信号，按30Hz频率调频至分载频（9960Hz），而后调幅至VHF载频 方位信号：调幅至基准信号上（30Hz），形成包络信号
多普勒伏尔 | 相位测向 | 1° | 与普通全向伏尔相反

## Slide 66: 本节结束

## Slide 67: 回顾
知识点1： 无线电定位导航的主要方法
  观测对象（几何参量）：测向、测距、测距差
  观测手段（电参量）：幅度、频率、相位、脉冲
  主要技术指标
知识点2： 无线电测向定位导航方法
  定位方法：归航法、单站测向法、双站测向法
  测向基础：天线的方向性
  测向手段：振幅测向（最大值、最小值、比较法）、相位测向（基准相位+方位相位）

## Slide 68: 回顾
典型的测向定位导航系统
  无线电测向仪（无线电罗盘，ADF）
  甚高频全向伏尔（VOR）
  多普勒伏尔（DVOR）
  仪表着陆系统（ILS）