## Slide 1: 第三篇 自主定位导航技术 第二节 地磁与重力导航原理
濮国梁
北京大学工学院
《航空航天定位导航技术》

## Slide 2: 提纲
一、地磁导航技术概况
二、地磁导航基本原理
三、地磁匹配算法介绍
四、地磁滤波算法介绍

## Slide 3: 一、地磁导航技术概述

## Slide 4: 1.1 WHY地磁导航？
典型应用场景
  远程飞航导弹
  核潜艇
导航手段
  惯性导航：存在误差积累问题？
  无线电导航、GPS导航：存在容易暴露问题？
HOW？
  鸽子是如何导航的？ --- 地磁导航

## Slide 5: 1.2 地磁导航的条件
基础条件：
  地磁场可测量，且相对稳定
  不稳定的部分可建模或对定位影响不大
研究热点：
  基于地磁场的无人飞行器导航
  基于地磁场的水下导航
  基于地磁场的室内定位导航（IndoorAtlas)

## Slide 6: 1.3 地磁场模型
地磁场 = 主地磁场 + 地壳地磁场+ 干扰地磁场

## Slide 7: （1）主地磁场
主地磁场
  成因：地核外层高温液态铁镍环流引起
  强度：占地表测量值的 95%以上（50000-70000nT）
  分布：
    水平方向每公里变化20-30nT
    垂直强度每升高 1公里减小20nT
  时变特性：变化周期按千年尺度计
  T -- 磁场感应强度单位（特斯拉）

## Slide 8: （2）地壳地磁场
地壳地磁场
  成因：地壳中磁化的岩石
  强度：占地磁场总量的 4%以上
  分布：地表呈区域分布，尺度为数公里到数十公里，随着离地面高度的增加而衰减
  时变特性：几乎不随时间变化

## Slide 9: （3）干扰地磁场
干扰地磁场
  成因：固体地球外部的各种电流系，如：电离层、磁暴、电磁脉动等
  强度：5nT 到 500nT，不足地磁场的1%
  分布：规律性不明显
  时变特性：时间变化比较剧烈，从几分之一秒到几天

## Slide 10: 1.4 地磁导航的可行性
现实情况：
  “主磁场+地壳地磁场”均非常稳定，短时间内变化不大；
  “主磁场+地壳地磁场”是地表地磁场的主体，占99%以上。
地磁导航可行性
  能否利用上述较为稳定的地磁场部分进行导航？
  主磁场： 基本磁场 or 背景磁场
  地壳地磁场： 异常场 or 磁异常
思考：
  如果用于室内导航，有什么区别？

## Slide 11: 1.5 国外研究情况
20 世纪 70 -80年代
  前苏联、瑞典、美国等开始探测地磁，并验证了地磁导航的有效性；
20世纪90年代
  地磁定位导航仪器设备研制发展期，各国意识到发展潜力巨大。
21世纪
  美国封锁了高精度地磁导航技术以及磁传感器技术，并开展了全球高精度地磁场测量
  目标：在地面和空中进行定位时，精度优于 30m(CEP)，在水下进行定位时，精度优于 500m(CEP)。

## Slide 12: 1.6 国内研究情况
地磁传感器方面：
  国土资源部航遥中心、吉林大学等研制了三轴磁力仪
地磁导航算法方面：
  西北工大、国防科大、航天三院等单位开展了相关仿真和试验研究，可达到50m匹配定位精度
地磁导航应用：
  近地微小卫星磁测自主导航、高空长航时无人机磁测自主导航、远程制导导弹等

## Slide 13: 1.7 地磁导航的优势
优势1：
  地磁导航是一种无源导航方法，不向外发射能量,具有高度的隐蔽性。
优势2：
  地磁匹配精度由地磁分布特征和传感器精度决定,匹配误差不随时间积累。
优势3：
  地磁场为矢量场，不仅有幅值信息可用，其方向信息也可被作为导航参考。

## Slide 14: 二、地磁导航基本原理

## Slide 15: 2.1 地磁场的特征描述
四元描述法：（强度F、磁偏角D、磁倾角I、时间t）
三个基本元素：X（北向）,Y（东向）,Z（天顶方向）三轴磁感应强度

## Slide 16: 2.2 地磁导航的基础—地磁图
地磁图：
  表示地球稳定磁场参数空间分布与时间变化的专业用图，是地磁场模型的图形化表示，根据区域内各地磁台的观测数据编绘。常用的有磁偏角、磁倾角、垂直分量及水平分量等几种地磁图。
  应用：在航空、航海、地质普查和矿产资源勘探中都有广泛的应用。
一般分为：
  基本磁场图：根据各测点归算的测量资料绘制的地磁图。不仅反映地磁场在地面上的趋势变化，也反映地磁场在地面上的异常变化。“主磁场+地壳地磁场”
  正常磁场图：通过多次光滑基本磁场图的等值线办法得到，即把地磁场中来自地球浅层的部分资料滤掉，只剩下来自地球深部的部分。“主磁场”
  异常磁场图：根据各个测点的异常值绘制而成，主要体现来自地球浅层的地磁资料，由于异常图与地表浅层关联最为紧密，精度也更高。“地壳地磁场”

## Slide 17: 2.3 地磁图的特点
尺度特征：
  范围：根据地磁图范围分为全球地磁图、区域地磁图(其范围在数百或者数千公里)和局部地磁图(其范围在数公里或数十公里)。
  尺度特征：范围越大越体现整体变化趋势，而忽略局部地区的地磁异常细节信息，精度也越低。
表达方式：
  等值线图
  TIN三角面
  GRID网格
获取方法：在实测样本基础上，采用空间克里格插值、谢别德插值算法、距离幂次反比法、多项式插值法、样条插值法等空间插值算法重构地磁图。

## Slide 18: 2.2 地磁导航的基本原理
基本原理：
  地球上每一点的位置都有确定的磁场矢量，只要能够测定载体所在位置的地磁场特征信息，就可估计出其所在位置。
工作方法：
  在载体运动过程中，通过磁传感器测量获得载体航迹上的地磁数据，通过与基准地磁数据库进行比对，获得载体的估计位置，用此估计位置对惯导系统进行修正，从而实现高精度、长航时的自主导航定位。

## Slide 19: 惯性/地磁组合导航基本原理图

## Slide 20: 2.3 基本工作流程
探测：
  磁传感器测得的磁场强度总量， 包括地磁场和环境干扰磁场；
预处理：
  通过野值剔除和误差补偿等手段提取出地磁场信号，而后减去由地磁场模型给出的主磁场信号, 然后做日变校正等处理（可选）, 得到地磁异常强度的测量值。
匹配：
  根据导航系统的位置输出，在地磁异常图上搜索实测值相匹配的地磁异常强度, 获得实测位置, 该位置与导航系统位置输出之间的差值反映导航定位误差;
修正：
  对导航系统的位置输出进行修正, 使得导航系统指示的异常强度向着实测值靠拢, 即使得导航系统的定位结果向着真实位置靠拢。

## Slide 21: 2.4 涉及的关键技术
关键技术1：磁传感技术
  磁传感器的灵敏度、分辨率、抗干扰能力
关键技术2：磁图数字化技术
  地磁场测绘、地磁模型、磁场插值、磁场延拓
关键技术3：地磁定位与导航技术
  地磁场特征提取、地磁场搜索匹配、动态滤波

## Slide 22: 课外阅读材料：磁传感技术
Hall（霍尔效应传感器）
AMR（各向异性磁电阻传感器）
GMR（巨磁电阻传感器）
TMR（隧道磁电阻传感器）

## Slide 23: 三、地磁匹配导航算法介绍

## Slide 24: 3.1 地磁匹配导航的本质
地磁匹配导航的实质：
  数字地图匹配。
地磁匹配算法的基本框架：
  载体在航行过程中，将实测地磁特征信息与基准数据进行比较，依一定的准则判断两者的拟合度，确定实时图与基准图中的最相似点，即最佳匹配点。
  地磁匹配导航的匹配点并不是完全匹配的，只是实时图与基准图最大程度地相似，匹配算法是决定匹配精度的核心因素。

## Slide 25: 3.2 常见匹配准则--评价函数
强调相似程度的准则：
  如：互相关算法、相关系数法
  最佳匹配点：求相似极大值
强调差别程度的准则：
  如：平均绝对差算法、均方差算法
  最佳匹配点：求差异极小值
参见地形匹配部分PPT

## Slide 26: 常见相关函数及其定义

## Slide 27: 3.3 常见匹配算法
轮廓匹配算法（CM）
ICCP特征匹配算法

## Slide 28: 3.4 轮廓匹配算法
惯性指示航迹（观测值）：
  载体运动时，按照一定时间间隔获得地磁场的测量值序列
待匹配航迹（参考值）：
  在误差邻域内，按照惯性输出的方向和时间间隔，从地磁数据库中获得若干待匹配航迹序列
相关匹配：
  对所有待匹配航迹做相关度计算
  根据匹配准则，最大（或最小）值对应的待匹配航迹为真实航迹

## Slide 29: 仿真试验1
试验条件：
  不存在航向误差
  序列起点位置误差
    纵向为0.17°
    横向为0.1°
  0.5nT 的随机白噪声
相关算法
  Hausdorff 距离
  MSD 算法对位置做匹配。
精度的影响因素：
  参考地磁图的精度和空间分辨率
  载体磁传感器的测量精度和空间分辨率
  惯性器件的精度
  相关算法的选择

## Slide 30: 仿真试验2
试验条件：
  航向误差：5 °
  序列起点位置误差
    纵向为0.17°
    横向为0.1°
  0.5nT 的随机白噪声
相关算法
  Hausdorff 距离
  MSD 算法对位置做匹配
CM方法为平动的搜索模式，不能够进行旋转搜索。所以当存在较大航向误差时，就不能进行校正，更容易使误差的范围变得更大，所以在航向存在偏差时，CM算法都会受到很大影响。

## Slide 31: 3.5 ICCP特征匹配算法
惯性指示航迹（观测值）：
  载体运动时，按照一定时间间隔获得地磁场的测量值序列
待匹配航迹（参考值）：
  在误差邻域内，按照旋转和时间间隔，从地磁数据库中获得若干待匹配航迹序列
相关匹配：
  对所有待匹配航迹做相关度计算
  根据匹配准则，最大（或最小）值对应的待匹配航迹为真实航迹

## Slide 32: 核心问题：平移+旋转问题
设真实位置为（x，y）,惯导指示位置为( x’, y’ ),二者之间满足如下关系式

## Slide 33: ICCP特征匹配算法
基本思路：
  保持载体运动轨迹形状不发生改变
  使各测点尽量落在已知地磁参考图相应数值等高线上
  即：在保持航迹形状不发生变化的前提下，求取平移和旋转矩阵，以参考图等高线为基准寻找测点的真实位置
优点：
  不仅仅考虑了平移因素，还考虑到了旋转因素，故对于航向误差干扰的适应能力更强

## Slide 34: 匹配准则
匹配准则：
  寻找一个合理的刚性变换T（包含旋转和平移），使得航迹点序列H在该变换下的结果T*H与等高线集合{Cn}中对应等高线的欧氏距离最小。
特点：
  T*H由于既满足了轨迹形状不变，又与磁场的空间分布相对应，被认为是最接近实际轨迹的最优解。

## Slide 35
Ci 表示匹配区域磁场等值线
xi 表示实际路径
hi 表示惯导系统指示的路径。
N 表示采样的点数

## Slide 36: ICCP算法过程
第一步：
  找出所有的航迹点hi和等值线Ci上相应的距离最小的点gi
第二步：
  推出转动以及平移的转换矩阵T，使点集G={gi } 和 H={hi } 间的欧氏距离最小
第三步：
  求T*H ，然后在下回的迭代中把T*H 作为H的初值
  不断进行迭代，直到计算结果收敛，或者迭代数量满足相应的次数限制为止；
第四步：
  分析匹配精度，若匹配结果可靠则将估计值用于校正导航系统

## Slide 38: 3.6 地磁匹配导航的优缺点
地磁匹配导航的优点：
  原理简单, 可以断续使用;
  航行载体需要导航定位时, 即开即用;
  对初始误差要求低, 导航不存在误差积累;
  具有较高的匹配精度和捕获概率。
地磁匹配导航的缺点：
  需要存储大量的地磁数据, 对于卫星, 导弹适用性不强。

## Slide 39: 四、地磁滤波导航算法介绍

## Slide 40: 基本原理
CM与ICCP算法：
  与地形匹配相似，在地磁导航中, CM和ICCP算法都是间隔地进行匹配，用于阶段性辅助惯导修正航迹，无法连续导航
地磁滤波算法：
  为实现利用地磁进行连续性导航，提出了地磁滤波算法
  与SITAN算法相似，主要采用卡尔曼滤波技术
  由于地磁场观测模型也是非线性的, 因此在地磁导航滤波算法里, 多采用扩展卡尔曼滤波、不敏卡尔曼滤波方法
  或对地磁场观测模型进行线性处理
具体方法不再赘述！

## Slide 41: 关于重力导航
重力导航的本质
  也是基于场的导航，因此，其导航技术与方法与地形导航、地磁导航有相似之处；
重力导航的方法：
  采用重力场匹配或重力场滤波两种方法
重力导航的精度：
  同地磁导航一样，重力导航的精度收到重力场测量精度和外部干扰影响较为明显，通常用于较大尺度的匹配定位，导航精度较无线电导航有较大差距。

## Slide 42: 本节结束